## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
3. Előadás: Hálózat karakterisztikák folyt.
Fizikai réteg
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Recap: Each packet suffers from several types of delays at each node along the path
transmission delay
+ propagation delay
+ processing delay
+ queueing delay
= total delay
tend to be tiny

## Slide 3: The queuing delay is the amount of time a packet waits (in a buffer) to be transmitted on a link
Queuing delay is the hardest to evaluate
as it varies from packet to packet
It is characterized with statistical measures
e.g., average delay & variance, probability of exceeding x

## Slide 4: Queuing delay depends on the traffic pattern

## Slide 11: Queues absorb transient bursts, but introduce queueing delays

## Slide 12: The time a packet has to sit in a buffer before being processed depends on the traffic pattern
Queueing delay depends on:
arrival rate at the queue
transmission rate of the outgoing link
traffic burstiness

## Slide 13
average packet arrival rate a [packet/sec]
transmission rate of outgoing link R [bit/sec]
fixed packets length L [bit]
average bits arrival rate La [bit/sec]
traffic intensity La/R

## Slide 14: When the traffic intensity is >1, the queue will increase without bound, and so does the queuing delay
Golden rule
Design your queuing system,
so that it operates far from that point

## Slide 15: When the traffic intensity is <=1, queueing delay depends on the burst size

## Slide 16: Loss
loss

## Slide 17: In practice, queues are not infinite. There is an upper bound on queuing delay.

## Slide 18: If the queue is persistently overloaded, it will eventually drop packets (loss)

## Slide 19: Throughput
throughput

## Slide 20: The throughput is the instantaneous rate at which a host receives data
data size [#bits]
Average throughput =
[#bits/sec] transfer time [sec]

## Slide 21: To compute throughput, one has to consider the bottleneck link

## Slide 22: To compute throughput, one has to consider the bottleneck link… and the intervening traffic

## Slide 23: As technology improves, throughput increase & delays are getting lower except for propagation (speed of light)

## Slide 24: Because of propagation delays, Content Delivery Networks move content closer to you
* http://wwwnui.akamai.com/gnet/globe/index.html

## Slide 25: Fizikai réteg
Szolgáltatás
  Információt visz át két fizikailag összekötött eszköz között
  definiálja az eszköz és a fizikai átviteli közeg kapcsolatát
Interfész
  Specifikálja egy bit átvitelét
Protokoll
  Egy bit kódolásának sémája
  Feszültség szintek
  Jelek időzítése
Példák: koaxiális kábel, optikai kábel, rádió frekvenciás adó
Alkalmazási
Megjelenítési
Munkamenet
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 26
Alapfogalmak

## Slide 27: Kihívások
Digitális számítógépek
  Nullák és egyesek
Analóg világ
  Amplitúdók és frekvenciák

## Slide 28: Egyszerű adatátvitel
1-es bit: feszültség vagy áramerősség
0-ás bit: nincs feszültség

## Slide 29: A „b” karakter átvitele
Egynél több bit szükséges a „b” karakter átviteléhez
A „b” ASCII kódja bináris formában: 01100010
Feszültség
Idő
Nincs feszültség
Van feszültség

## Slide 30: A „b” karakter átvitele
Túl rossz vétel
Feszültség
Idő

## Slide 31: Elméleti alapok – adatátvitel
Adatátvitel vezeték esetén valamilyen fizikai jellemző változtatásával lehetséges (pl.: feszültség, áramerősség)
  a viselkedést f(t) függvénnyel jellemezhetjük
Bármely T periódusidejű g(t) periodikus függvény előáll a következő alakban:
  ,
  ahol az alapfrekvencia, és pedig az n-edik harmonikus szinuszos illetve koszinuszos amplitúdók.

## Slide 32: Elméleti alapok – adatátvitel

## Slide 33: Elméleti alapok – adatátvitel
Példa
  Tegyük fel, hogy az ASCII „b” karaktert küldjük, amely 8 biten ábrázolható, azaz a bitminta 01100010.
  A jel Fourier-sora az alábbi együtthatókat tartalmazza:
  A harmonikus amplitúdók négyzetösszege arányos a frekvencián továbbított energiával
  (energiaveszteség lehetséges)

## Slide 34: Elméleti alapok – adatátvitel
(Tanenbaum)
(Tanenbaum)
Notes: Digitális jel és fourier együtthatók középéértéke (bal felső)
Eredeti jelsorozatok közelítése

## Slide 35: Fourier sor felhasználása
A digitális szignál nem periodikus
  Pl. „b” ASCII kódja 8 bit hosszú
…de elképzelhetjük, hogy végtelen sokszor ismétlődik, ami egy periodikus függvényt ad
  Pl. „b” esetén a periódus 8 bit hosszú

## Slide 36: Elméleti alapok - Elnyelődés
Elnyelődés (attenuation): 
  Lényegében a küldési () és vételi () energiák hányadosa
  Nagy elnyelődés esetén kevés energia éri el a fogadót
    A jel helyreállítása lehetetlen
  Mértékegysége deciBel
(deciBel [dB])
Az elnyelődést befolyásoló tényezők
  Átviteli közeg
  Adó és vevő távolsága
  …
Feszültség
Idő

## Slide 37: Elméleti alapok - Elnyelődés
Valódi közegben
  Frekvenciafüggő elnyelődés
  Fáziseltolódás
    Különböző frekvenciáknak különböző a terjedési sebessége
    Frekvenciafüggő torzítás
  Zaj
    Hő, más rendszerek zavarása…
Optikai kábel

## Slide 38: Szimbólumok és bitek
Bitek helyett szimbólumok használata az átvitelhez
Példa:
  Vezessünk be 4 szimbólumot: A(00),B(01),C(10),D(11)
  Szimbólum ráta: (BAUD)
    Elküldött szimbólumok száma másodpercenként
  Adat ráta (bps):
    Elküldött bitek száma másodpercenként
Példa:
Egy 600 Baudos modemmel, ami 16 szimbólumot különböztet meg 2400 bps adatráta érhető el.

## Slide 39: Elméleti alapok – adatátvitel
A sávszélesség (angolul „bandwidth”, jelölés: H) az a frekvencia tartományt, amelyen belül a csillapítás mértéke nem túl nagy. [ vágási frekvencia]
Szimbólumok száma: V, bináris esetben V=2 (0-s bit vagy 1-es bit)
Zaj mentes csatorna: Maximális adatsebesség = (Nyquist-tétel, 1924)
Jel-zaj arány: S/N, a jel és a zaj teljesítményének hányadosa
Zajos csatorna: Maximális adatsebesség = (Shannon-tétel)
Példa:
Telefon vonal:
B bps adatsebesség
8 bit átvitele
Ekkor:
8 bit átviteléhez 8/B mp szükséges
Első harmonikus frekvenciája: B/8 Hz
Legmagasabb átvitt harmonikus száma: 3000/(B/8)= 24000/B
Notes: Véges átvitel még tökéletes csatornán is!
H a sávszélesség
V a jel szintek száma (diszkrét)

## Slide 40: Átviteli közegek – vezetékes 1/3
mágneses adathordozók – sávszélesség jó, késleltetés nagy (nem on-line kapcsolat)
Sodort érpár (angolul „twisted pair”) – főként távbeszélőrendszerekben használatos; dupla rézhuzal; analóg és digitális jelátvitel; UTP és STP
Koaxális kábel – nagyobb sebesség és távolság érhető el, mint a sodorttal; analóg (75 Ω) és digitális (50 Ω) jelátvitel
(Tanenbaum)
Notes: Sodort (dns szerűen, 2 rézhuzal), hosszabb távnál jelerősítőkre van szükség

## Slide 41: Átviteli közegek – vezetékes 2/3
Fényvezető szálak – részei: fényforrás, átviteli közeg és detektor; fényimpulzus 1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤ beeső sugár szöge)
Fénykábelek felépítése:
(Tanenbaum)

## Slide 42: Átviteli közegek – vezetékes 3/3
Fénykábelek összevetése fényimpulzus típusa alapján

## Slide 43: Elméleti alapok – vezeték nélküli adatátvitel
Frekvencia: elektromágneses hullám másodpercenkénti rezgésszáma.
  Jelölés:
  Mértékegység: Hertz ()
Hullámhossz: két egymást követő hullámcsúcs (vagy hullámvölgy) közötti távolság
  Jelölés: λ
Fénysebesség: az elektromágneses hullámok terjedési sebessége vákuumban
  Jelölés:
  Értéke: kb.
  Rézben és üvegszálban ez a sebesség nagyjából a 2/3-adára csökken
Összefüggés a fenti mennyiségek között: λf = c
Notes: A VEZETÉKES NEHÉZKES LEHET BIZONYOS TEREPEK ESETÉN
Hawai-szigetekről indult a történet, mivel a telefonrendszer a szigetek között nem volt lehetséges
ELEKTONOK MOZGÁSA HULLÁMOKAT KELT (1865 Maxwell, 1887 Hertz)
MEGFELELŐ MÉRETŰ ANTENNA ÁRAMKÖRHÖZ CSATOLÁSÁVAL A HULLÁMOK SZÉTSZÓRHATÓAK.
VÁKUMBAN A FREKVENCIÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDEN EH azonos SEBESSÉGGEL TERJED

## Slide 44: Elméleti alapok – elektromágneses spektrum
Tartomány neve | Hullámhossz (centiméter) | Frekvencia (Hertz)
Rádió | >10 | < 3 * 109
Mikrohullám | 10 - 0.01 | 3 * 109 - 3 * 1012
Infravörös | 0.01 - 7 x 10-5 | 3 x 1012 - 4.3 x 1014
Látható | 7 x 10-5 - 4 x 10-5 | 4.3 * 1014 - 7.5 * 1014
Ultraibolya | 4 x 10-5 - 10-7 | 7.5 * 1014 - 3 * 1017
Röntgen sugarak | 10-7 - 10-9 | 3 * 1017 - 3 * 1019
Gamma sugarak | < 10-9 | > 3 * 1019
Notes: LÁTHATÓIG (AMPITUDÓ,FÁZIS,FREKVENCIA MODULÁCIÓ RÉVÉN ADAT TOVÁBBÍTHATÓ)
TOVÁBBIAK NEM TERJEDNEK JÓL ÉPÜLETEKBEN, NEHÉZ ELŐÁLLÍTANI, MODULÁLNI, VESZÉLYESEK AZ ÉLŐVILÁGRA

## Slide 45: Elméleti alapok – elektromágneses spektrum
30
KHz
300
KHz
3
MHz
30
MHz
300
MHz
3
GHz
30
GHz
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
Például: órajelek
Például: tengerészeti mobil, rádió adatszórás
Például: légforgalmi mobil, rádió adatszórás (amatőr)
Például: televízió, rádió navigáció
Például: televíziós adatszórás, navigáció
Például: szárazföldi mobil, rádió adatszórás
Például: szatellit kommunikáció
Notes: http://kids.britannica.com/eb/art-62280
+EXTRA HIGH, UV, X-ray
MF-ig követik a föld görbületét, áthatolnak az épületeken
VHF és HF talajban elnyelődik (ionoszféra)
8GHZ felett az eső elnyeli

## Slide 46: Elméleti alapok – elektromágneses spektrum
[Forrás: Tanenbaum]
Notes: A továbbítható információ mennyisége a sávszélességtől függ.
ALACSONY FR. néhány bit/sec
MAGAS FREKVENCIA FR. több mint 40 bit/sec
FREKVENCIA UGRÁSOS SZÓRT SPEKTRUMÚ átvitel (BLUETOOTH)
KÖZVETLEN SOROZATÚ SZÓRT SPEKTRUMÚ átvitel (LAN-ok egy része)

## Slide 47: Átviteli közegek – vezeték nélküli
Rádiófrekvenciás átvitel – egyszerűen előállíthatóak; nagy távolság; kültéri és beltéri alkalmazhatóság; frekvenciafüggő terjedési jellemzők
Mikrohullámú átvitel – egyenes vonal mentén terjed; elhalkulás problémája; nem drága
Infravörös és milliméteres hullámú átvitel – kistávolságú átvitel esetén; szilárd tárgyakon nem hatol át
Látható fényhullámú átvitel – lézerforrás + fényérzékelő; nagy sávszélesség, olcsó, nem engedélyköteles; időjárás erősen befolyásolhatja;
Notes: [CADILLAC] Teljesítmény csökkenés 1/r^3 rádió hullám esetén
(A) VLF, LF, MF (B) HF
--------------------------
ISMÉTLŐK KELLENEK AZ EGYENES VONALÚ TERJEDÉS MIATT
ÉPÜLET FALAK GONDOT OKOZNAK
Több utas gyengülés (időjárás, frekvencia) ált. 10% backup
4GHZ->víz elnyel
-------------------------
-------------------------
KONFERENCIA PÉLDA (eső baj, napsütés se mindig jó)

## Slide 48: Internet a kábel TV hálózaton

## Slide 49: Internet a kábel TV hálózaton
Frekvencia kiosztás egy tipikus kábel TV alapú Internet elérés esetén

## Slide 50: Átviteli közegek – kommunikáció műholdak
Jellemzők
Transzpondereket tartalmaz a spektrum részek figyelésére
Jeleket felerősíti és továbbítja egy másik frekvencián
  széles területen vagy
  keskeny területen
Magassággal nő a keringési idő is.
[Forrás: Tanenbaum]
Notes: HATALMAS MIKROHULLÁMÚ ISMÉTLŐ AZ ŰRBEN
18000 GPS
LEO (Irridium, GlobalStar, Teledesic)

## Slide 51: Átviteli közegek – kommunikáció műholdak
Fajtái
Geoszinkron műholdak – 270 milliszekundum késleltetés, 3 műhold szükséges a föld lefedésére, 35800 kilométeres magasságban keringenek
Közepes röppályás műholdak – 35-85 milliszekundum késleltetés, 10 műhold szükséges a föld lefedésére, a két Van Allen-öv közötti magasságban keringenek
Alacsony röppályás műholdak – 1-7 milliszekundum késleltetés, 50 műhold szükséges a föld lefedésére, az alsó Van Allen-öv alatti tartományban keringenek
Notes: HATALMAS MIKROHULLÁMÚ ISMÉTLŐ AZ ŰRBEN
18000 km GPS
LEO (Irridium, GlobalStar, Teledesic)

## Slide 52
Adatátvitel

## Slide 53: Kiinduló feltételek
Két diszkrét jelünk van, ahol magas érték kódolja az 1-et és alacsony a 0-át.
Szinkron átvitel, pl. adott egy óra, ami a jel mintavételezését vezérli
A jel amplitúdója és az időbeli kiterjedése a fontos
Idő
Minta

## Slide 54: Non-Return to Zero (NRZ) kódolás
1  magas jel, 0  alacsony jel
Clock
NRZ
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Probléma: 0-ákból vagy 1-esekből álló hosszú sorozatok a szinkronizáció megszűnéséhez vezetnek
  Hogyan különböztessünk meg sok nullát attól az állapottól, amikor nincs jel?
  Hogyan hozzuk szinkronba az órákat egy hosszú egyeseket tartalmazó sorozat után?

## Slide 55: Szinkronizáció megszűnése („deszinkronizáció”)
Probléma: mikén állítsuk vissza az órát hosszú egyes vagy nullás sorozat után:
NRZ
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Az átmenetek jelzik az óra ütemét
0
0
1
1
1
1
1
1
1
A fogadó kihagy egy egyes bitet az órák elcsúszása miatt!!!

## Slide 56: Szinkronizációs megoldás
Felügyelet szükséges a szinkron működéshez
  Explicit órajel
    párhuzamos átviteli csatornák használata,
    szinkronizált adatok,
    rövid átvitel esetén alkalmas.
  Kritikus időpontok
    szinkronizáljunk például egy szimbólum vagy blokk kezdetén,
    a kritikus időpontokon kívül szabadon futnak az órák,
    feltesszük, hogy az órák rövid ideig szinkronban futnak
  Szimbólum kódok
    önütemező jel – külön órajel szinkronizáció nélkül dekódolható jel,
    a szignál tartalmazza a szinkronizáláshoz szükséges információt.

## Slide 57: Digitális kódok 1/3
A digitális kódok 3 lényeges momentumban térnek el:
  Mi történik egy szignál intervallum elején?
  Mi történik egy szignál intervallum közepén?
  Mi történik egy szignál intervallum végén?
Néhány konkrét digitális kód
Biphase-Mark (váltás, 1-es bit esetén váltás, semmi)
Biphase-Space (váltás, 0-ás bit esetén váltás, semmi)
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1

## Slide 58: Digitális kódok 2/3
NRZ-L (1-es bit magas jelszint/ 0-s bit alacsony jelszint, semmi, semmi)
NRZ-M (1-es bit jelszint váltás/ 0-ás bit esetén nincs váltás, semmi, semmi)
RZ (1-es bit magas jelszint/ 0-s bit alacsony jelszint, 1-es bit esetén váltás, semmi)
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1

## Slide 59: Digitális kódok 3/3
Differential Manchester (0-s bit esetén váltás, váltás, semmi)
Delay-Modulation (semmi, 1-es bit esetén váltás, 0-s bit következik váltás)
Manchester (semmi, 1-es bit magasról alacsonyra/ 0-s alacsonyról magasra, semmi)
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1

## Slide 60
Ethernet példa:
10BASE-TX
100BASE-TX

## Slide 61: Manchester (10 Mbps Ethernet 10BASE-TX)
1  átmenet magasról alacsonyra, 0  alacsonyról magasra
Clock
Manch.
0
0
0
1
1
Megoldás az órák elcsúszásának problémájára (minden bit átmenettel kódolt)
Negatívum, hogy az átvitel felét használja ki (két óraidő ciklus per bit)

## Slide 62: Non-Return to Zero Inverted (NRZI)
1  átmenet, 0  ugyanaz marad
Clock
NRZI
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
A csupa egyes sorozat problémáját megoldja ugyan, de a csupa nulla sorozatot ez sem kezeli…

## Slide 63: 4-bit/5-bit kódolás NRZI előtt (100 Mbps Ethernet -100BASE-TX)
Megfigyelés:
  NRZI jól működik, amíg nincs csupa 0-ákból álló sorozat
Ötlet - Kódoljunk minden 4 hosszú bitsorozatot 5-bitbe:
  Nem lehet egynél több nulla a sorozat elején, és nem lehet kettőnél több a végén
Hátrányok: 20%-ot veszítünk a hatékonyságból
0000 11110
0001 01001
0010 10100
0011 10101
0100 01010
0101 01011
0110 01110
0111 01111
1000 10010
1001 10011
1010 10110
1011 10111
1100 11010
1101 11011
1110 11100
1111 11101
4-bit 5-bit
4-bit 5-bit
8-bit/10-bit kódolás használata Gigabit Ethernet esetén
Notes: A csatorna kapacitás 80%-a érhető el, mivel 5 bitbe kódolunk 4 bitnyi információt!

## Slide 64: 4-bit/5-bit kódolás NRZI előtt (100 Mbps Ethernet -100BASE-TX)
Megfigyelés:
  NRZI jól működik, amíg nincs csupa 0-ákból álló sorozat
Ötlet - Kódoljunk minden 4 hosszú bitsorozatot 5-bitbe:
  Nem lehet egynél több nulla a sorozat elején, és nem lehet kettőnél több a végén
Hátrányok: 20%-ot veszítünk a hatékonyságból
0000 11110
0001 01001
0010 10100
0011 10101
0100 01010
0101 01011
0110 01110
0111 01111
1000 10010
1001 10011
1010 10110
1011 10111
1100 11010
1101 11011
1110 11100
1111 11101
4-bit 5-bit
4-bit 5-bit
8-bit/10-bit kódolás használata Gigabit Ethernet esetén
Notes: A csatorna kapacitás 80%-a érhető el, mivel 5 bitbe kódolunk 4 bitnyi információt!

## Slide 65
Jelátvitel

## Slide 66: Alapsáv és széles-sáv
Alapsáv avagy angolul baseband
  a digitális jel direkt árammá vagy feszültséggé alakul;
  a jel minden frekvencián átvitelre kerül;
  átviteli korlátok.
Szélessáv avagy angolul broadband
  Egy széles frekvencia tartományban történik az átvitel;
  a jel modulálására az alábbi lehetőségeket használhatjuk:
    adatok vivőhullámra „ültetése” (amplitúdó moduláció);
    vivőhullám megváltoztatása (frekvencia vagy fázis moduláció);
    különböző vivőhullámok felhasználása egyidejűleg

## Slide 67: Digitális alapsávú átvitel struktúrája
adatforrás
adatcél
Forrás kódolás
Forrás dekódolás
Csatorna kódolás
Csatorna dekódolás
Fizikai átvitel
Fizikai vétel
MÉDIUM
Forrás bitek
Csatorna szimbólumok

## Slide 68: Digitális szélessávú átvitel struktúrája
adatforrás
adatcél
Forrás kódolás
Forrás dekódolás
Csatorna kódolás
Csatorna dekódolás
Fizikai átvitel
Fizikai vétel
MÉDIUM
Forrás bitek
Csatorna szimbólumok
Moduláció
Demoduláció
Hullám formák
véges halmaza

## Slide 69: Amplitúdó ábrázolás
Egy szinusz rezgés amplitúdó ábrázolása T periódus idejű függvényre , ahol A az amplitúdó, f a frekvencia és a fáziseltolás.

## Slide 70: Amplitúdó moduláció
Az s(t) szignált a szinusz görbe amplitúdójaként kódoljuk, azaz:
  analóg szignál: amplitúdó moduláció
  Digitális szignál: amplitúdó keying (szignál erőssége egy diszkrét halmaz értékeinek megfelelően változik)

## Slide 71: Frekvencia moduláció
Az s(t) szignált a szinusz görbe frekvenciájában kódoljuk, azaz:
  analóg szignál: frekvencia moduláció
  Digitális szignál: frekvencia-eltolás keying (például egy diszkrét halmaz szimbólumaihoz különböző frekvenciák hozzárendelésével)

## Slide 72: Illusztráció - AM & FM analóg jel esetén

## Slide 73: Fázis moduláció
Az s(t) szignált a szinusz görbe fázisában kódoljuk, azaz:
  analóg szignál: fázis moduláció (nem igazán használják)
  Digitális szignál: fázis-eltolás keying ( például egy diszkrét halmaz szimbólumaihoz különböző fázisok hozzárendelésével)

## Slide 74: Több szimbólum használata
PSK különböző szimbólumokkal
A fázis eltolások könnyen felismerhetőek a fogadó által
Diszkrét halmaz kódolja a szimbólumokat
  Például 4 szimbólum esetén:
  Ezzel kétszeres adatrátát kapunk a szimbólum rátához képest
  Ezt nevezzük Quadrature Phase Shift Keying
Amplitúdó- és fázis-moduláció
Kombinálhatóak a módszerek
Diszkrét halmaz kódolja a szimbólumokat
  Például 16 különböző szimbólum (amplitúdó és fázis kombináció) használata
  Ezzel négyszeres adatrátát kapunk a szimbólum rátához képest
  Ezt nevezzük Quadrature Amplitude Modulation-16

## Slide 75: Digitális és analóg jelek összehasonlítása
Digitális átvitel – Diszkrét szignálok véges halmazát használja (például feszültség vagy áramerősség értékek).
Analóg átvitel – Szignálok folytonos halmazát használja (például feszültség vagy áramerősség a vezetékben)
Digitális előnyei
  Lehetőség van a vételpontosság helyreállítására illetve az eredeti jel helyreállítására
Analóg hátránya
  A fellépő hibák önmagukat erősíthetik

## Slide 76
Csatorna hozzáférés módszerei
(statikus)

## Slide 77: Multiplexálás
Lehetővé teszi, hogy több jel egyidőben utazzon egy fizikai közegen
Több jel átvitele érdekében a csatornát logikailag elkülönített kisebb csatornákra (alcsatornákra) bontjuk
A küldő oldalon szükséges egy speciális eszköz (multiplexer), mely a jeleket a csatorna megfelelő alcsatornáira helyezi

## Slide 78: Térbeli multiplexálás
Ez a legegyszerűbb multiplexálási módszer.
Angolul Space-Division Multiplexing
Vezetékes kommunikáció esetén minden egyes csatornához külön pont-pont vezeték tartozik.
Vezeték nélküli kommunikáció esetén minden egyes csatornához külön antenna rendelődik.

## Slide 79: Frekvencia multiplexálás
Olyan módszertan, amelyben egy kommunikációs csatornán több szignál kombinációja adja az átvitelt.
Minden szignálhoz más frekvencia tartozik.
Angolul Frequency-Division Multiplexing
Tipikusan analóg vonalon használják.
Többféle megvalósítása van:
  XOR a szignálokon véletlen bitsorozattal,
  pszeudo véletlen szám alapú választás

## Slide 80: Hullámhossz multiplexálás
Optikai kábeleknél alkalmazzák.
Angolul Wavelength-Division Multiplexing
TR1
TR2
TR3
TR4
W
D
M
W
D
M
TR1
TR2
TR3
TR4
Notes: Több szignált kombinál össze lézersugarakkal különféle infravörös hullámhosszokon az optikai kábelen történő átvitelhez,
míg a fogadó oldalon különféle filterek használ a
hullámhosszok elkülönítésére.
MINDEN EGYES LÉZER önálló szignál halmazt alkalmaz
Jeladó (TR)
Klasszikus változatban 2 hullámhossz volt

## Slide 81: Időbeli multiplexálás
Több párhuzamos adatfolyam átvitelét a jelsorozat rövid időintervallumokra szegmentálásával oldja meg.
Diszkrét időszeletek használata. Minden állomás saját időszeletet kap.
Angolul Time-Division Multiplexing
A
B
C
A
B
C
T
D
M
T
D
M
A
B
B
C
A
C

## Slide 82: Code Division Multiple Access 1/3
a harmadik generációs mobiltelefon hálózatok alapját képezi (IS-95 szabvány)
minden állomás egyfolytában sugározhat a rendelkezésre álló teljes frekvenciasávon
Feltételezi, hogy a többszörös jelek lineárisan összeadódnak.
Kulcsa: a hasznos jel kiszűrése
Algoritmus
minden bitidőt m darab rövid intervallumra osztunk, ezek a töredékek (angolul chip)
minden állomáshoz egy m bites kód tartozik, úgynevezett töredéksorozat (angolul chip sequence)
Ha 1-es bitet akar továbbítani egy állomás, akkor elküldi a saját töredéksorozatát.
Ha 0-es bitet akar továbbítani egy állomás, akkor elküldi a saját töredéksorozatának egyes komplemensét.

## Slide 83: Code Division Multiple Access 2/3
m-szeres sávszélesség válik szükségessé, azaz szórt spektrumú kommunikációt valósít meg
szemléltetésre bipoláris kódolást használunk:
  bináris 0 esetén -1; bináris 1 esetén +1
  az állomásokhoz rendelt töredék sorozatok páronként ortogonálisak

## Slide 84: Code Division Multiple Access 3/3
szinkron esetben a Walsh mátrix oszlopai vagy sorai egyszerű módon meghatároznak egy kölcsönösen ortogonális töredék sorozat halmazt
, ,

## Slide 85: Code Division Multiple Access példa
A állomás
Chip kódja legyen (1,-1).
Átvitelre szánt adat legyen 1011
Egyedi szignál előállítása az (1,0,1,1) vektorra:
  ((1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,-1))
Szignál modulálása a csatornára.
B állomás
Chip kódja legyen (1,1).
Átvitelre szánt adat legyen 0011
Egyedi szignál előállítása az (0,0,1,1) vektorra:
  ((-1,-1),(-1,-1),(1,1),(1,1))
Szignál modulálása a csatornára.
((1+(-1),(-1)+(-1)),((-1)+(-1),1+(-1)),(1+1,(-1)+1),(1+1,(-1)+1)) = (0,-2,-2,0,2,0,2,0)

## Slide 86: Code Division Multiple Access példa
Vevő 1
Ismeri B chip kódját: (1,1).
Visszakódolás az ismert kóddal:
  ((0,-2)*(1,1),(-2,0)*(1,1),(2,0)*(1,1),(2,0)*(1,1))
Kapott (-2,-2,2,2) eredmény értelmezése:
  (-,-,+,+), azaz 0011 volt az üzenet B-től.
Vevő 2
Ismeri A chip kódját: (1,-1).
Visszakódolás az ismert kóddal:
  ((0,-2)*(1,-1),(-2,0)*(1,-1),(2,0)*(1,-1) ,(2,0)*(1,-1))
Kapott (2,-2,2,2) eredmény értelmezése:
  (+,-,+,+), azaz 1011 volt az üzenet A-tól.
((1+(-1),(-1)+(-1)),((-1)+(-1),1+(-1)),(1+1,(-1)+1),(1+1,(-1)+1)) = ((0,-2),(-2,0),(2,0),(2,0))

## Slide 87: Médium többszörös használata összefoglalás
Tér-multiplexálás avagy SDM (párhuzamos adatátviteli csatornák)
  cellurális hálózatok
Frekvencia-multiplexálás avagy FDM(a frekvencia tartomány felosztása és küldőhöz rendelése)
  „Direct Sequence Spread Spectrum” (XOR a szignálokon véletlen bitsorozattal)
  „Frequency Hopping Spread Spectrum” (pszeudo véletlen szám alapú választás)
Idő-multiplexálás avagy TDM (a médium használat időszeletekre osztása és küldőhöz rendelése)
  diszkrét idő szeletek (slot)
  koordináció vagy merev felosztás kell hozzá
Hullámhossz-multiplexálás avagy WDM (optikai frekvencia-multiplexálás)
Kód multiplexálás avagy CDM (mobil kommunikációban használatos)
Notes: FHSS gyors/lassú váltás átviteli bitenként

## Slide 88
Köszönöm a figyelmet!