## Slide 1: Telekommunikációs Hálózatok
10. Előadás: Hálózati réteg 3
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2
Routing 2. felvonás

## Slide 3: Újra: Internet forgalom irányítás
Az Internet egy két szintű hierarchiába van szervezve
Első szint – autonóm rendszerek (AS-ek)
  AS – egy adminisztratív tartomány alatti hálózat
  Pl.: ELTE, Comcast, AT&T, Verizon, Sprint, ...
AS-en belül ún. intra-domain routing protokollokat használunk
  Distance Vector, pl.: Routing Information Protocol (RIP)
  Link State, pl.: Open Shortest Path First (OSPF)
AS-ek között ún. inter-domain routing protokollokat
  Border Gateway Routing (BGP)
  Napjainkban: BGP-4

## Slide 4: AS példa
AS-1
AS-2
AS-3
Belső Routerek
BGP Routerek

## Slide 5: Miért van szükség AS-ekre?
A routing algoritmusok nem elég hatékonyak ahhoz, hogy a teljes Internet topológián működjenek
Különböző szervezetek más-más politika mentén akarnak forgalom irányítást (policy)
Lehetőség, hogy a szervezetek elrejtsék a belső hálózatuk szerkezetét
Lehetőség, hogy a szervezetek eldöntsék, hogy mely más szervezeteken keresztül forgalmazzanak
Egyszerűbb az útvonalak számítása
Nagyobb rugalmasság
Nagyobb autonómia/függetlenség

## Slide 6: AS számok
Minden AS-t egy AS szám (ASN) azonosít
  16 bites érték (a legújabb protokollok már 32 bites azonosítókat is támogatnak)
  64512 – 65535 más célra foglalt
Jelenleg kb. 40000 AS szám létezik
  AT&T: 5074, 6341, 7018, …
  Sprint: 1239, 1240, 6211, 6242, …
  ELTE: 2012
  Google 15169, 36561 (formerly YT), + others
  Facebook 32934
  Észak-amerkiai AS-ek  ftp://ftp.arin.net/info/asn.txt

## Slide 7: Inter-Domain Routing
A globális összeköttetéshez szükséges!!!
  Azaz minden AS-nek ugyanazt a protokollt kell használnia
  Szemben az intra-domain routing-gal
Milyen követelmények vannak?
  Skálázódás
  Rugalmas útvonal választás
    Költség
    Forgalom irányítás egy hiba kikerülésére
Milyen protokollt válasszunk?
  link state vagy distance vector?
  Válasz: A BGP egy path vector (útvonal vektor) protokoll

## Slide 8: Border Gateway Protocol
Általános
  AS-ek közötti (exterior gateway protocol).
  Eltérő célok vannak forgalomirányítási szempontból, mint az AS-eken belüli protokollnál.
  Politikai szempontok szerepet játszathatnak a forgalomirányítási döntésben.
  Néhány példa forgalomirányítási korlátozásra
    Ne legyen átmenő forgalom bizonyos AS-eken keresztül.
    Csak akkor haladjunk át Albánián, ha nincs más út a célhoz.
    Az IBM-nél kezdődő illetve végződő forgalom ne menjen át a Microsoft-on.
A politikai jellegű szabályokat kézzel konfigurálják a BGP-routeren.
A BGP router szempontjából a világ AS-ekből és a közöttük átmenő vonalakból áll.
Definíció
Két AS összekötött, ha van köztük a BGP-router-eiket összekötő él.

## Slide 9: Border Gateway Protocol
Hálózatok csoportosítása az átmenő forgalom szempontjából
  Csonka hálózatok, amelyeknek csak egyetlen összeköttetésük van a BGP gráffal.
  Többszörösen bekötött hálózatok, amelyeket használhatna az átmenő forgalom, de ezek ezt megtagadják.
  Tranzit hálózatok, amelyek némi megkötéssel, illetve általában fizetség ellenében, készek kezelni harmadik fél csomagjait.
Jellemzők
A BGP router-ek páronként TCP-összeköttetést létrehozva kommunikálnak egymással.
A BGP alapvetően távolságvektor protokoll, viszont a router nyomon követi a használt útvonalat, és az útvonalat mondja meg a szomszédjainak.
Notes: ITTStub; multiconnected; transit
Biztonságosabb a tcp és elrejti az érintett hálózatok topológiáját

## Slide 10: BGP egyszerűsített működése
Munkamenet létrehozása a TCP 179-es portján
Aktív útvonalak kicserélése
Folyamatos frissítések cseréje
AS-1
AS-2
BGP Munkamenet

## Slide 11: Border Gateway Protocol
E
A
B
F
I
J
C
D
H
G
A F által a szomszédjaitól kapott D-re vonatkozó információ az alábbi:
  B-től: „Én a BCD-t használom”
  G-től: „Én a GCD-t használom”
  I-től: „Én a IFGCD-t használom”
  E-től: „Én a EFGCD-t használom”
Notes: Pontozza az útvonalakat (végtelen értéket rendel a politikailag inkorrekt útvonalakhoz)
A pontozó nem a bgp része, hanem szabadon konfigurálható
Végtelenségig számolást az út ismeretével oldja fel.

## Slide 12: BGP kapcsolatok
Customer
Provider
Customer pays provider
Peer 1
Peer 2
Peer 3
Peers do not pay each other
Peer 2 has no incentive to route 1 3
Customer
Customer
Provider
$

## Slide 13: Tier-1 ISP Peering
AT&T
Centurylink
XO Communications
Inteliquent
Verizon Business
Sprint
Level 3

## Slide 14: Tier-1 ISP Peering
AT&T
Centurylink
XO Communications
Inteliquent
Verizon Business
Sprint
Level 3
Azaz egy tier 1 hálózat üzemelteltése nem is olyan egyszerű…
Csak annyi dolgod van, hogy minden tier 1 hálózat üzemeltetőt rávegyél, hogy legyen a peer-ed!
(nem túl könnyű )

## Slide 16: Útvonalvektor protokoll Path Vector Protocol
AS-útvonal: AS-ek sorozata melyeken áthalad az útvonal
  Hasonló a távolságvektorhoz, de további információt is tartalmaz
Hurkok, körök detektálása és külnböző továbbítási politikák alkalmazása
  Pl. válaszd a legolcsóbb/legrövidebb utat
Routing a leghosszabb prefix egyezés alapján
110.10.0.0/16
AS 1
AS 2
130.10.0.0/16
AS 3
120.10.0.0/16
AS 4
AS 5
120.10.0.0/16: AS 2  AS 3  AS 4
130.10.0.0/16: AS 2  AS 3
110.10.0.0/16: AS 2  AS 5

## Slide 17: Útvonalvektor protokoll Path Vector Protocol
A távolságvektor protokoll kiterjesztése
  Rugalmas továbbítási politikák
  Megoldja a végtelenig számolás problémáját
  Útvonalvektor: Célállomás, következő ugrás (nh), AS útvonal
Ötlet: a teljes útvonalat meghirdeti
  Távolságvektor: távolság metrika küldése célállomásonként
  Útvonalvektor: a teljes útvonal küldése célállomásonként
3
2
1
d
“d: path (2,1)”
“d: path (1)”
data traffic
data traffic

## Slide 18: Rugalmas forgalomirányítás
Minden állomás hely/saját útválasztási politikát alkalmaz
  Útvonal kiválasztás: Melyik útvonalat használjuk?
  Útvonal export: Melyik útvonalat hirdessük meg?
Példák
  A 2. állomás által preferált útvonal: “2, 3, 1” (nem a “2, 1”)
  Az 1. állomás nem hagyja, hogy a 3. állomás értesüljön az “1, 2” útvonalról
2
3
1

## Slide 19: Shortest AS Path != Shortest Path
Source
Destination
?
?
4 hops
4 ASs
9 hops
2 ASs

## Slide 20: Hot Potato Routing
Destination
Source
?
?
Pick the next hop with the shortest IGP route

## Slide 21: Importing Routes
From Provider
From Peer
From Peer
From Customer
ISP Routes

## Slide 22: Exporting Routes
To Customer
To Peer
To Peer
To Provider
Customers get all routes
Customer and ISP routes only
$$$ generating routes

## Slide 23: BGP
IGP
A határ-routerek is beszélik az IGP-t
eBGP
eBGP
iBGP
iBGP

## Slide 24: IGB – iBGP – eBGP
eBGP: Routing információk cseréje autonóm rendszerek között
IGP: útválasztás egy AS-en belül belső célállomáshoz
iBGP: útválasztás egy AS-en belül egy külső célállomáshoz
Cél állomás
1. eBGP
AS A
AS B
1. eBGP – A megismeri az útvonal a célhoz, ehhez eBGP-t használunk
2. iBGP – A-ban levő router megtanulja a célhoz vezető utat az iBGP segítségével (a köv. ugrás a határ router)
3. IGP – IGP segítségével eljuttatja a csomagot az A határrouteréig
2. iBGP
3. IGP

## Slide 25: Forrás: wikipedia

## Slide 26: Forrás: APNIC blog https://blog.apnic.net/2022/01/06/bgp-in-2021-the-bgp-table/

## Slide 27
További protokollok

## Slide 28: Internet Control Message Protocol
Feladata
Váratlan események jelentése
Használat
Többféle ICMP-üzenetet definiáltak:
  Elérhetetlen cél;
  Időtúllépés;
  Paraméter probléma;
  Forráslefojtás;
  Visszhang kérés;
  Visszhang válasz;
  ...
Notes: Példa DF bit (nem teljesíthető küldés), cél nem található
Számláló 0-ára ért (hurok/kis TTL)
Érvénytelen érték (hardver szoftverében a probléma??)
Túl forgalmazók lefojtása (olaj a tűzre)
ÁTIRÁNYÍTÁS Rosszul irányítás felfedezése (küldő hoszt értesítése)
(Iana org)

## Slide 29: Internet Control Message Protocol
Elérhetetlen cél esetén a csomag kézbesítése sikertelen volt.
  Esemény lehetséges oka: Egy nem darabolható csomag továbbításának útvonalán egy „kis csomagos hálózat” van.
Időtúllépés esetén az IP csomag élettartam mezője elérte a 0-át.
  Esemény lehetséges oka: Torlódás miatt hurok alakult ki vagy a számláló értéke túl alacsony volt.
Paraméter probléma esetén a fejrészben érvénytelen mezőt észleltünk.
  Esemény lehetséges oka: Egy az útvonalon szereplő router vagy a hoszt IP szoftverének hibáját jelezheti.
Notes: Példa DF bit (nem teljesíthető küldés), cél nem található
Számláló 0-ára ért (hurok/kis TTL)
Érvénytelen érték (hardver szoftverében a probléma??)
Túl forgalmazók lefojtása (olaj a tűzre)
ÁTIRÁNYÍTÁS Rosszul irányítás felfedezése (küldő hoszt értesítése)
(Iana org)

## Slide 30: Internet Control Message Protocol
Forráslefojtás esetén lefojtó csomagot küldünk.
  Esemény hatása: A fogadó állomásnak a forgalmazását lassítania kellett.
Visszhang kérés esetén egy hálózati állomás jelenlétét lehet ellenőrizni.
  Esemény hatása: A fogadónak vissza kell küldeni egy visszhang választ.
Átirányítás esetén a csomag rosszul irányítottságát jelzik.
    Esemény kiváltó oka: Router észleli, hogy a csomag nem az optimális útvonall.
Notes: FORRÁS LEFOJTÁS olaj a tűzre, manapság a szállítói rétegben oldják meg a torlódás védelmet.

## Slide 31: Address Resolution Protocol
4
5
6
1
2
3
R1
R2
WAN
F3
F2
F1
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
IP1
IP2
IP3
IP4
IP5
IP6
IP7
IP8
IP9
IP10
Notes: Egy vagy több ip cím/hoszt (LAN címek, pl. ethernet 48-bites azonosító)
EGYSZERŰ, alternatíva táblázat karbantartása
R1 router (felkonf proxy ARP)

## Slide 32: Address Resolution Protocol
Feladata
Az IP cím megfeleltetése egy fizikai címnek.
Hozzárendelés
Adatszóró csomag kiküldése az Ethernetre „Ki-é a 192.60.34.12-es IP-cím?” kérdéssel az alhálózaton, és mindenegyes hoszt ellenőrzi, hogy övé-e a kérdéses IP-cím. Ha egyezik az IP a hoszt saját IP-jével, akkor a saját Ethernet címével válaszol. Erre szolgál az ARP.
Opcionális javítási lehetőségek:
  a fizikai cím IP hozzárendelések tárolása (cache használata);
  Leképezések megváltoztathatósága (időhatály bevezetése);
Mi történik távoli hálózaton lévő hoszt esetén?
  A router is válaszoljon az ARP-re a hoszt alhálózatán. (proxy ARP)
  Alapértelmezett Ethernet-cím használata az összes távoli forgalomhoz
Notes: Egy vagy több ip cím/hoszt (LAN címek, pl. ethernet 48-bites azonosító)
EGYSZERŰ, alternatíva táblázat karbantartása
R1 router (felkonf proxy ARP)

## Slide 33: DHCP: DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL

## Slide 34: DHCP
Lényegében ez már az Alkalmazási réteg
  de logikailag ide tartozik
Segítségével a hosztok automatikusan juthatnak hozzá a kommunikációjukhoz szükséges hálózati azonosítókhoz:
  IP cím, hálózati maszk, alapértelmezett átjáró, stb.
Eredetileg az RFC 1531 a BOOTP kiterjesztéseként definiálta. Újabb RFC-k: 1541, 2131 (aktuális)

## Slide 35: DHCP lehetőségei
IP címek osztása MAC cím alapján DHCP szerverrel
  Szükség esetén (a DHCP szerveren előre beállított módon) egyes kliensek számára azok MAC címéhez fix IP cím rendelhető
IP címek osztása dinamikusan
  A DHCP szerveren beállított tartományból „érkezési sorrendben” kapják a kliensek az IP címeket
  Elegendő annyi IP cím, ahány gép egyidejűleg működik
Az IP címeken kívül további szükséges hálózati paraméterek is kioszthatók
  Hálózati maszk
  Alapértelmezett átjáró
  Névkiszolgáló
  Domain név
  Hálózati rendszerbetöltéshez szerver és fájlnév

## Slide 36: DHCP – Címek bérlése
A DHCP szerver a klienseknek az IP-címeket bizonyos bérleti időtartamra (lease time) adja „bérbe”
  Az időtartam hosszánál a szerver figyelembe veszi a kliens esetleges ilyen irányú kérését
  Az időtartam hosszát a szerver beállításai korlátozzák
A bérleti időtartam lejárta előtt a bérlet meghosszabbítható
Az IP-cím explicit módon vissza is adható

## Slide 37: VPN: Virtuális magánhálózatok alapok
Fő jellemzői
  Mint közeli hálózat fut az interneten keresztül.
  IPSEC-et használ az üzenetek titkosítására.
Azaz informálisan megfogalmazva fizikailag távol lévő hosztok egy közös logikai egységet alkotnak.
  Például távollévő telephelyek rendszerei.
Alapelv
  Bérelt vonalak helyett használjuk a publikusan hozzáférhető Internet-et.
  Így az Internettől logikailag elkülöníthető hálózatot kapunk. Ezek a virtuális magánhálózatok avagy VPN-ek.
  A célok közé kell felvenni a külső támadó kizárását.
Notes: itt

## Slide 38: Virtuális magánhálózatok alapok
A virtuális linkeket alagutak képzésével valósítjuk meg.
Alagútak
  Egy magánhálózaton belül a hosztok egymásnak normál módon küldhetnek üzenetet.
  Virtuális linken a végpontok beágyazzák a csomagokat.
    IP az IP-be mechanizmus.
Az alagutak képzése önmagában kevés a védelemhez. Mik a hiányosságok?
  Bizalmasság, authentikáció
  Egy támadó olvashat, küldhet üzeneteket.
  Válasz: Kriptográfia használata.

## Slide 39: Virtuális magánhálózatok alapok
IPSEC
  Hosszú távú célja az IP réteg biztonságossá tétele. (bizalmasság, autentikáció)
  Műveletei:
    Hoszt párok kommunikációjához kulcsokat állít be.
    A kommunikáció kapcsolatorientáltabbá tétele.
    Fejlécek és láblécek hozzáadása az IP csomagok védelme érdekében.
  Több módot is támogat, amelyek közül az egyik az alagút mód.

## Slide 40: Szállítói réteg
Feladat:
  Adatfolyamok demultiplexálása
További lehetséges feladatok:
  Hosszú élettartamú kapcsolatok
  Megbízható, sorrendhelyes csomag leszállítás
  Hiba detektálás
  Folyam és torlódás vezérlés
Kihívások:
  Torlódások detektálása és kezelése
  Fairség és csatorna kihasználás közötti egyensúly
Alkalmazói
Megjelenési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 41: Kivonat
UDP
TCP
Torlódás vezérlés
TCP evolúciója
A TCP problémái

## Slide 42: Multiplexálás
Datagram hálózat
  Nincs áramkör kapcsolás
  Nincs kapcsolat
A kliensek számos alkalmazást futtathatnak egyidőben
  Kinek szállítsuk le a csomagot?
IP fejléc “protokoll” mezője
  8 bit = 256 konkurens folyam
  Ez nem elég…
Demultiplexálás megoldása a szállítói réteg feladata
Csomag
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Szállítói

## Slide 43: Forgalom demultiplexálása
Végpontok azonosítása: <src_ip, src_port, dest_ip, dest_port, proto>
ahol src_ip, dst_ip a forrás és cél IP cím,
src_port, dest_port forrás és cél port, proto pedig UDP vagy TCP.
Hálózati
Szállítói
Alkalmazási
P1
P2
P3
P4
P6
P7
P5
Host 1
Host 2
Host 3
Egyedi port minden alkalmazásnak
Az alkalmazások mind ugyanazt a hálózatot használják
A szerver alkalmazások számos klienssel kommunikálnak

## Slide 44: Réteg modellek, újragondolva
Alkalmazási
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Hoszt 1
Router
Hoszt 2
Fizikai
A legalacsonyabb szintű végpont-végpont protokoll
  A szállítói réteg fejlécei csak a forrás és cél végpontok olvassák
  A routerek számára a szállítói réteg fejléce csak szállítandó adat (payload)
Alkalmazási
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Hálózati
Adatkapcsolati
A rétegek párokban (peer-to-peer) kommunikálnak

## Slide 45: User Datagram Protocol (UDP)
8 bájtos UDP fejléc
Egyszerű, kapcsolatnélküli átvitel
  C socketek: SOCK_DGRAM
Port számok teszik lehetővé a demultiplexálást
  16 bit = 65535 lehetséges port
  0 port nem engedélyezett
Kontrollösszeg hiba detektáláshoz
  Hibás csomagok felismerése
  Nem detektálja az elveszett, duplikátum és helytelen sorrendben beérkező csomagokat (UDP esetén nincs ezekre garancia)
Cél Port
0
16
31
Adat Hossz
Forrás Port
Kontrollösszeg

## Slide 46: UDP felhasználások
A TCP után vezették be
  Miért?
Nem minden alkalmazásnak megfelelő a TCP
UDP felett egyedi protokollok valósíthatók meg
  Megbízhatóság? Helyes sorrend?
  Folyam vezérlés? Torlódás vezérlés?
Példák
  RTMP, real-time média streamelés (pl. hang, video)
  Facebook datacenter protocol

## Slide 47: Szállítói réteg
Feladat:
  Adatfolyamok demultiplexálása
További lehetséges feladatok:
  Hosszú élettartamú kapcsolatok
  Megbízható, sorrendhelyes csomag leszállítás
  Hiba detektálás
  Folyam és torlódás vezérlés
Kihívások:
  Torlódások detektálása és kezelése
  Fairség és csatorna kihasználás közötti egyensúly
Alkalmazói
Megjelenési
Munkamenet
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 48: Transmission Control Protocol
Options
Megbízható, sorrend helyes, két irányú bájt folyamok
  Port számok a demultiplexáláshoz
  Kapcsolat alapú
  Folyam vezérlés
  Torlódás vezérlés, fair viselkedés
20 bájtos fejléc + options fejlécek
Cél Port
0
16
31
Sequence Number
Forrás Port
Acknowledgement Number
Advertised Window
Urgent Pointer
Flags
Checksum
4
HLen

## Slide 49: Kapcsolat felépítés
Miért van szükség kapcsolat felépítésre?
  Állapot kialakítása mindkét végponton
  Legfontosabb állapot: sorszámok/sequence numbers
    Az elküldött bájtok számának nyilvántartása
    Véletlenszerű kezdeti érték
Fontos TCP flag-ek/jelölő bitek (1 bites)
  SYN – szinkronizációs, kapcsolat felépítéshez
  ACK – fogadott adat nyugtázása
  FIN – vége, kapcsolat lezárásához

## Slide 50: Three Way Handshake Három-utas kézfogás
Mindkét oldalon:
  Másik fél értesítése a kezdő sorszámról
  A másik fél kezdő sorszámának nyugtázása
Kliens
Szerver
SYN <SeqC, 0>
SYN/ACK <SeqS, SeqC+1>
ACK <SeqC+1, SeqS+1>
Miért
sorszám +1?
Notes: Seq + 1  next expected data byte
211

## Slide 51: Kapcsolat felépítés problémája
Kapcsolódási zűrzavar
  Azonos hoszt kapcsolatainak egyértelműsítése
  Véletlenszerű sorszámmal - biztonság
Forrás hamisítás
  Kevin Mitnick
  Jó random szám generátor kell hozzá!
Kapcsolat állapotának kezelése
  Minden SYN állapotot foglal a szerveren
  SYN flood = denial of service (DoS) támadás
  Megoldás: SYN cookies
Notes: Spoofing + sequence prediction to hijack connections
SYN cookie: special sequence number sent in SYNACK so that when ACK comes back SYN cookie value can be reconstructed

## Slide 52: Kapcsolat lezárása
Mindkét oldal kezdeményezheti a kapcsolat bontását
A másik oldal még folytathatja a küldést
  Félig nyitott kapcsolat
  shutdown()
Az utolsó FIN nyugtázása
  Sorszám + 1
Mi történik, ha a 2. FIN elveszik?
Kliens
Szerver
FIN <SeqA, *>
ACK <*, SeqA+1>
ACK
Data
FIN <SeqB, *>
ACK <*, SeqB+1>

## Slide 53: Sorszámok tere
A TCP egy absztrakt bájt folyamot valósít meg
  A folyam minden bájtja számozott
  32-bites érték, körbefordul egy idő után
  Kezdetben, véletlen érték a kapcsolat felépítésénél.
A bájt folyamot szegmensekre bontjuk (TCP csomag)
  A méretét behatárolja a Maximum Segment Size (MSS)
  Úgy kell beállítani, hogy elkerüljük a fregmentációt
Minden szegmens egyedi sorszámmal rendelkezik
Segment 8
Segment 9
Segment 10
13450
14950
16050
17550

## Slide 54: Kétirányú kapcsolat
Mindkét fél küldhet és fogadhat adatot
  Különböző sorszámok a két irányba
Kliens
Szerver
Data (1460 bytes)
Data/ACK (730 bytes)
Data/ACK (1460 bytes)
Seq.
Ack.
Seq.
Ack.
1
23
23
1461
1461
753
753
2921
Adat és nyugta ugyanabban a csomagban
23
1

## Slide 55: Folyam vezérlés
Probléma: Hány csomagot tud a küldő átvinni?
  Túl sok csomag túlterhelheti a fogadót
  A fogadó oldali puffer-méret változhat a kapcsolat során
Megoldás: csúszóablak
  A fogadó elküldi a küldőnek a pufferének méretét
  Ezt nevezzük meghirdetett ablaknak: advertised window
  Egy n ablakmérethez, a küldő n bájtot küldhet el ACK fogadása nélkül
  Minden egyes ACK után, léptetjük a csúszóablakot
Az ablak akár nulla is lehet!

## Slide 56: Folyam vezérlés - csúszóablak
Sequence Number
Src. Port
Acknowledgement Number
Window
Urgent Pointer
Flags
Checksum
HL
Packet Sent
Dest. Port
Src. Port
Acknowledgement Number
Window
Urgent Pointer
Flags
Checksum
HL
Packet Received
Dest. Port
Sequence Number
ACKed
Sent
To Be Sent
Outside Window
Window
Pufferelni kell a nyugtáig
Notes: Each side acts and sender and receiver
Every message contains sequence number, even if payload length is zero
Every message contains acknowledgements, even if no data was received
Every message advertises the window size

## Slide 57: Csúszóablak példa
1
2
3
4
5
6
7
5
6
7
Time
Time
A TCP ACK ütemezett
Rövid RTT  gyors ACK  az ablak gyorsan léptethető
Hosszú RTT  lassú ACK  az ablak csak lassan „csúszik”

## Slide 58: Megfigyelések
Átvitel arányos ~ w/RTT
  w: küldési ablakméret
  RTT: körülfordulási idő
A küldőnek pufferelni kell a nem nyugtázott csomagokat a lehetséges újraküldések miatt
A fogadó elfogadhat nem sorrendben érkező csomagokat, de csak amíg az elfér a pufferben

## Slide 59: Mit nyugtázhat a fogadó?
Minden egyes csomagot
Használhat kumulált nyugtát, ahol egy n sorszámú nyugta minden k<n sorszámú csomagot nyugtáz
Használhat negatív nyugtát (NACK), megjelölve, hogy mely csomag nem érkezett meg
Használhat szelektív nyugtát (SACK), jelezve, hogy mely csomagok érkeztek meg, akár nem megfelelő sorrendben
  SACK egy TCP kiterjesztés
    SACK TCP
Notes: ITT!!! Why is Cum. Ack a bad idea -> packets 0-10,000 ;; 0-999 are lost but 1000-10000 received. Cumack val = 0. Server will hold 9K bytes in buffer even though received successfully and may even retransmit them.

## Slide 60
Köszönöm a figyelmet!