## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
8. Előadás: Hálózati réteg 1
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Kapcsoljuk össze az Internetet
Switch-ek képességei:
  MAC cím alapú útvonalválasztás a hálózatban
  Automatikusan megtanulja az utakat egy új állomáshoz
  Feloldja a hurkokat
Lehetne a teljes internet egy ily módon összekötött tartomány?
NEM
Notes: Flooding packets until routes figured out
No load balancing
Addressing!

## Slide 3: Korlátok
Nem hatékony
  Elárasztás ismeretlen állomások megtalálásához
Gyenge teljesítmény
  A feszítőfa nem foglalkozik a terhelés elosztással
  Hot spots
Nagyon gyenge skálázhatóság
  Minden switch-nek az Internet összes MAC címét ismerni kellene a továbbító táblájában!
  Az IP fogja ezt a problémát megoldani…

## Slide 4: Hálózati réteg
Szolgáltatás
  Csomagtovábbítás
  Útvonalválasztás
  Csomag fragmentálás kezelése
  Csomag ütemezés
  Puffer kezelés
Interfész
  Csomag küldése egy adott végpontnak
Protokoll
  Globálisan egyedi címeket definiálása
  Routing táblák karbantartása
Példák: Internet Protocol (IPv4), IPv6
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 5: Forgalomirányító algoritmusok
Definíció
A hálózati réteg szoftverének azon része, amely azért a döntésért felelős, hogy a bejövő csomag melyik kimeneti vonalon kerüljön továbbításra.
A folyamat két jól-elkülöníthető lépésre bontható fel:
  Forgalomirányító táblázatok feltöltése és karbantartása.
  Továbbítás.
Elvárások
helyesség, egyszerűség, robosztusság, stabilitás, igazságosság, optimalitás és hatékonyság
Algoritmus osztályok
  Adaptív algoritmusok
    A topológia és rendszerint a forgalom is befolyásolhatja a döntést
  Nem-adaptív algoritmusok
    offline meghatározás, betöltés a router-ekbe induláskor

## Slide 6: Forgalomirányító algoritmusok
Különbségek az egyes adaptív algoritmusokban
  Honnan kapják az információt?
    szomszédok, helyileg, minden router-től
  Mikor változtatják az útvonalakat?
    meghatározott másodpercenként, terhelés változásra, topológia változásra
  Milyen mértékeket használnak az optimalizáláshoz?
    távolság, ugrások (hops) száma, becsült késleltetés

## Slide 7: Optimalitási elv
Ha J router az I router-től K router felé vezető optimális útvonalon helyezkedik el, akkor a J-től a K-ig vezető útvonal ugyanerre esik.
  Következmény
  Az összes forrásból egy célba tartó optimális utak egy olyan fát alkotnak, melynek a gyökere a cél. Ezt nevezzük nyelőfának.
J
I
K
D
C
B
A
K nyelőfája
K
A
B
C
J
I
D

## Slide 8: Legrövidebb út alapú forgalomirányítás
Alhálózat reprezentációja
Az alhálózat tekinthető egy gráfnak, amelyben minden router egy csomópontnak és minden él egy kommunikációs vonalnak (link) felel meg. Az éleken értelmezünk egy nem-negatív súlyfüggvényt, amelyek a legrövidebb utak meghatározásánál használunk.
G=(V,E) gráf reprezentálja az alhálózatot
P útvonal súlya:
A
B
E
C
F
D
kommunikációs vonal (link)
router
1
5
2
1
2
1
1
3
súly

## Slide 9: Távolságvektor alapú forgalomirányítás
Dinamikus algoritmusoknak 2 csoportja van:
  távolságvektor alapú illetve (distance vector routing)
  kapcsolatállapot alapú (link-state routing)
Távolságvektor alapú: Minden router-nek egy táblázatot kell karbantartania, amelyben minden célhoz szerepel a legrövidebb ismert távolság, és annak a vonalnak az azonosítója, amelyiken a célhoz lehet eljutni. A táblázatokat a szomszédoktól származó információk alapján frissítik.
  Elosztott Bellman-Ford forgalomirányítási algoritmusként is nevezik.
  ARPANET eredeti forgalomirányító algoritmusa ez volt. RIP (Routing Information Protocol) néven is ezt használták.
Notes: Routing Information Protocol

## Slide 10: Távolságvektor alapú forgalomirányítás Elosztott Bellman-Ford algoritmus
Környezet és működés
Minden csomópont csak a közvetlen szomszédjaival kommunikálhat.
Aszinkron működés.
Minden állomásnak van saját távolság vektora. Ezt periodikusan elküldi a direkt szomszédoknak.
A kapott távolság vektorok alapján minden csomópont új táblázatot állít elő.
E
F
C
B
D
A
3
3
2
1
1
3
2
Cél | Ktsg.
A | 5
B | 2
D | 2
E | 4
F | 1
C állomás
DV táblája
Nincs bejegyzés C-hez
Kezdetben csak a közvetlen szomszédokhoz van info
  Más célállomások költsége = ∞
Végül kitöltött vektort kapunk
Notes: A direkt szomszédokhoz ismeri a késleltetést.

## Slide 11: Distance Vector Initialization
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 7 | C
D | ∞ | 
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 3 | D
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 7 | A
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | ∞ | 
B | 3 | B
C | 1 | C
Node D
Initialization:
for all neighbors V do
if V adjacent to A
D(A, V) = c(A,V);
else
D(A, V) = ∞;
…

## Slide 12: Distance Vector: 1st Iteration
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 7 | C
D | ∞ | 
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 3 | D
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 7 | A
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | ∞ | 
B | 3 | B
C | 1 | C
Node D
…
loop:
…
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) =
min(D(A, Y),
D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new min. for dest. Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
8
C
D(A,D) = min(D(A,D), D(A,C)+D(C,D))
= min(∞, 7 + 1) = 8
3
B
5
B
D(A,C) = min(D(A,C), D(A,B)+D(B,C))
= min(7, 2 + 1) = 3
D(A,D) = min(D(A,D), D(A,B)+D(B,D))
= min(8, 2 + 3) = 5
2
C
4
B
3
B

## Slide 13: Distance Vector: End of 3rd Iteration
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 3 | B
D | 4 | B
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 2 | C
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 3 | B
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | 4 | C
B | 2 | C
C | 1 | C
Node D
…
loop:
…
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) =
min(D(A, Y),
D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new min. for dest. Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
Nothing changes, algorithm terminates
Until something changes…

## Slide 14: Elosztott Bellman-Ford algoritmus – példa
E
F
C
B
D
A
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | ∞ | -
D | ∞ | -
E | 2 | E
F | ∞ | -
A | 3
B | 0
C | ∞
D | 3
E | ∞
F | 1
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | ∞ | -
D | 6 | B
E | 2 | E
F | 4 | B
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | 5 | B
D | 6 | B
E | 2 | E
F | 4 | B
3
3
2
1
1
3
2
Becsült késleltetés
A-tól kezdetben
B vektora A-nak
Új becsült késleltetés A-tól
Új becsült késleltetés A-tól
…
A | 0
B | 3
C | ∞
D | 6
E | 2
F | 4
A vektora B-nek és E-nek
A | 2
B | ∞
C | ∞
D | ∞
E | 0
F | 3
E vektora A-nak
Notes: ALHÁLÓZATBAN LÉVŐ ÖSSZES ROUTER SZERINT INDEXELVE
A megelőző saját táblázatot nem használja

## Slide 15
4
1
A
B
C
50
loop:
wait (link cost update or update message)
if (c(A,V) changes by d)
for all destinations Y through V do
D(A,Y) = D(A,Y) + d
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) = min(D(A, Y), D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new minimum for destination Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
1
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
Link Cost Changes,
Algorithm Starts
Algorithm Terminates
Good news travels fast
Notes: Change circles to rectangles, don’t block the text

## Slide 16: Távolság vektor protokoll – Végtelenig számolás problémája (count to infinity)
A
B
C
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 3 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 3 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 4 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 5 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 4 | B
B | 1 | B
Notes: Konvergál a helyes válaszhoz, de lassan teszi.
Késleltetés mértékegysége legyen az ugrások száma.
Jó hír terjedése A megjavul (A addig végtelen súllyal szerepel.) leghosszabb útnyi csere kell.
Végtelen választása … (hop/késleltetés)
ROBOSZTUSSÁG??

## Slide 17: Példa - Count to Infinity Problem
4
1
A
B
C
50
60
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 6 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 6 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 7 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 8 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 7 | B
B | 1 | B
Node B knows D(C, A) = 5
However, B does not know the path is C  B  A
Thus, D(B,A) = 6 !
Bad news travels slowly

## Slide 18: Elosztott Bellman-Ford algoritmus – Végtelenig számolás problémája
Probléma
A „jó hír” gyorsan terjed.
A „rossz hír” lassan terjed.
Azaz ciklusok keletkezhetnek.
Lehetséges megoldás:
  „split horizon with poisoned reverse”: negatív információt küld vissza arról a szomszédjának, amit tőle „tanult”. (RFC 1058)
Notes: Osztott láthatár tiltott visszaúttal
A path vektor a megoldás. (BGP) ELDÖNTENI, hogy rajta van-e az úton

## Slide 19: Split horizon with Poisoned Reverse
4
1
A
B
C
50
60
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 60 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 60 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 50 | A
B | 1 | B
D | C | N
A | 51 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 50 | A
B | 1 | B
Ha C B-n keresztül irányítja a forgalmat A állomáshoz
  C állomás B-nek D(C, A) = ∞ távolságot küld
  Azaz B állomás nem fog C-n keresztül irányítani az A-ba menő forgalmat

## Slide 20: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás Link-state routing
Motiváció
  Eltérő sávszélek figyelembevétele.
  Távolság alapú algoritmusok lassan konvergáltak.
Az alapötlet öt lépésből tevődik össze
Szomszédok felkutatása, és hálózati címeik meghatározása.
Megmérni a késleltetést vagy költséget minden szomszédhoz.
Egy csomag összeállítása a megismert információkból.
Csomag elküldése az összes többi router-nek.
Kiszámítani a legrövidebb utat az összes többi router- hez.
  Dijkstra algoritmusát használják.

## Slide 21: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése
A router beindulásakor az első feladat a szomszédok megismerése, ezért egy speciális HELLO csomag elküldésével éri el, amelyet minden kimenő vonalán kiküld. Elvárás, hogy a vonal másik végén lévő router válaszolt küldjön vissza, amelyben közli az azonosítóját (, ami globálisan egyedi!).
A késleltetés meghatározása, amelynek legközvetlenebb módja egy speciális ECHO csomag küldése, amelyet a másik oldalnak azonnal vissza kell küldenie. A körbeérési idő felével becsülhető a késleltetés. (Javítás lehet a többszöri kísérlet átlagából számított érték.)
Az adatok összegzése, és csomag előállítása a megismert információkról. A kapcsolatállapot tartalma: a feladó azonosítója, egy sorszám, egy korérték és a szomszédok listája. Minden szomszédhoz megadják a felé tapasztalható késleltetést. Az előállítás történhet periodikusan vagy hiba esemény esetén. (Un. LSA – Link State Advertisment, azaz kapcsolatállapot hírdetés)

## Slide 22: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése
A kapcsolat csomagok megbízható szétosztása. Erre használható az elárasztás módszere, viszont a csomagban van egy sorszám, amely minden küldésnél 1-gyel nő. A router-ek számon tartanak minden (forrás,sorszám) párt, amelyet látnak. Ha új érkezik, akkor azt küldik minden vonalon, kivéve azon, amin érkezett. A másod példányokat eldobják. A kisebb sorszámúakat elavultnak tekintik, és nem küldik tovább.
  További finomítások: tároló területre kerül először a csomag és nem a küldési sorba; nyugtázás
Probléma | Megoldás
Sorszámok egy idő után körbe érnek | 32 bites sorszám használata
Router összeomlik | Kor bevezetése. A kor értéket másod-percenként csökkenti a router, ha a kor eléri a nullát, akkor el kell dobni.
A sorszám mező megsérül | 

## Slide 23: Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése
Új útvonalak számítása. Amint egy router a kapcsolatállapot csomagok egy teljes készletét összegyűjtötte, megszerkesztheti az alhálózat teljes gráfját, mivel minden kapcsolat képviselve van. Erre lefuttatható Dijkstra algoritmusa, eredményeképp pedig megkapjuk a forgalomirányító táblát.
Jellemzők
A router-ek és a router-ek szomszédinak átlagos számával arányos tárterület kell az algoritmus futtatásához. O(kn), ahol k a szomszédok száma és n a router-ek száma. Azaz nagy hálózatok esetén a számítás költséges és memória igényes lesz.
A hardver- és szoftver-problémák komoly gondot okozhatnak. A hálózat méretének növekedésével a hiba valószínűsége is nő.

## Slide 24: Dijkstra algoritmus (1959)
Statikus algoritmus
Cél: két csomópont közötti legrövidebb út meghatározása.
Informális leírás
Minden csomópontot felcímkézünk a forrás csomóponttól való legrövidebb ismert út mentén mért távolságával.
  Kezdetben a távolság végtelen, mivel nem ismerünk útvonalat.
Az algoritmus működése során a címkék változhatnak az utak megtalálásával. Két fajta címkét különböztetünk meg: ideiglenes és állandó. Kezdetben minden címke ideiglenes. A legrövidebb út megtalálásakor a címke állandó címkévé válik, és továbbá nem változik.

## Slide 25: Dijkstra algoritmus pszeudo-kód
Dijkstra(G,s,w)
Output: egy legrövidebb utak fája T=(V,E´) G-ben s gyökérrel
01 E´ := Ø;
02 ready[s] := true;
03 ready[v] := false; ∀ v ∈ V \ {s};
04 d[s] := 0;
05 d[v] := ∞; ∀ v ∈ V \ {s};
06 priority_queue Q;
07 forall v ∈ Adj[s] do
08 pred[v] := s;
09 d[v] := w(s,v);
10 Q.Insert(v,d[v]);
11 od
12 while Q ≠ Ø do
13 v := Q.DeleteMin();
14 E´:= E´ U {(pred[v],v)};
15 ready[v] := true;
16 forall u ∈ Adj[v] do
17 if u ∈ Q and d[v] + w(v,u) < d[u]) then
18 pred[u] := v;
19 d[u] := d[v] + w(v,u);
20 Q.DecreasePriority(u,d[u]);
21 else if u Q and not ready[u] then
22 pred[u] := v;
23 d[u] := d[v] + w(v,u);
24 Q.Insert(u,d[u]);
25 fi
26 od
27 od
INICIALIZÁCIÓS FÁZIS
JAVÍTÓ ÚT
ÚJ ÚT
ITERÁCIÓS LÉPÉSEK

## Slide 26: OSPF vs. IS-IS
Cégek és adatközpontok
Több lehetőséget támogat
IPv4 felett
  LSA-k IPv4 feletti küldése
  OSPFv3 szükséges az IPv6-hoz
Internet szolgáltatók által használt
Sokkal tömörebb
  Kisebb hálózati overhead
  Több eszközt támogat
Nem kötődik az IP-hez
  Működik mind IPv4-gyel és IPv6-tal
OSPF
IS-IS
Két eltérő implementáció a link-state routing stratégiának

## Slide 27: Eltérő felépítés
OSPF
IS-IS
Area 0
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Átfedő területek köré szerveződik
Area 0 a hálózat magja
2-szintű hierarchia
A 2. szint a gerinchálózat
Level 2
Level 1
Level 1-2

## Slide 28: Hálózati réteg protokolljai - Környezet
A
C
B
D
E
H1
F1 folyamat
H2
F2 folyamat
F
LAN
Szolgáltató berendezése
Router
1
csomag

## Slide 29: Szállítási réteg felé nyújtott szolgálatok
Vezérelvek
  A szolgálat legyen független az alhálózat kialakításától.
  A szállítási réteg felé el kell takarni a jelenlevő alhálózatok számát, típusát és topológiáját.
  A szállítási réteg számára rendelkezésre bocsájtott hálózati címeknek egységes számozási rendszert kell alkotniuk, még LAN-ok és WAN-ok esetén is.
Szolgálatok két fajtáját különböztetik meg
  Összeköttetés nélküli szolgálat (Internet)
    datagram alhálózat
  Összeköttetés alapú szolgálat (ATM)
    virtuális áramkör alhálózat

## Slide 30: Hálózati réteg – forgalomirányítás

## Slide 31: Unicast forgalomirányítás
Legegyszerűbb és legáltalánosabb eset
Csomag küldése két végpont között
Forrás és cél egyedi azonosítóval rendelkezik (Internet esetén: IPv4 v. IPv6 címek).

## Slide 32: Adatszóró forgalomirányítás
Adatszórás ( vagy angolul broadcasting) – egy csomag mindenhová történő egyidejű küldése.
Több féle megvalósítás lehetséges:
  Külön csomag küldése minden egyes rendeltetési helyre
    sávszélesség pazarlása, lista szükséges hozzá
  Elárasztás.
    kétpontos kommunikációhoz nem megfelelő

## Slide 33: Adatszóró forgalomirányítás
  Többcélú forgalomirányítás ( vagy angolul multidestination routing). Csomagban van egy lista a rendeltetési helyekről, amely alapján a router-ek eldöntik a vonalak használatát, mindegyik vonalhoz készít egy másolatot és belerakja a megfelelő célcím listát.
  A forrás router-hez tartozó nyelőfa használata. A feszítőfa (vagy angolul spanning tree) az alhálózat részhalmaza, amelyben minden router benne van, de nem tartalmaz köröket. Ha minden router ismeri, hogy mely vonalai tartoznak a feszítőfához, akkor azokon továbbítja az adatszóró csomagot, kivéve azon a vonalon, amelyen érkezett.
    nem mindig ismert a feszítőfa

## Slide 34: Adatszóró forgalomirányítás 2/2
  Visszairányú továbbítás (vagy angolul reverse path forwarding). Amikor egy adatszórásos csomag megérkezik egy routerhez, a router ellenőrzi, hogy azon a vonalon kapta-e meg, amelyen rendszerint ő szokott az adatszórás forrásához küldeni. Ha igen, akkor nagy esély van rá, hogy az adatszórásos csomag a legjobb utat követte a router-től, és ezért ez az első másolat, amely megérkezett a router-hez. Ha ez az eset, a router kimásolja minden vonalra, kivéve arra, amelyiken érkezett. Viszont, ha az adatszórásos csomag más vonalon érkezett, mint amit a forrás eléréséhez előnyben részesítünk, a csomagot eldobják, mint valószínű másodpéldányt.

## Slide 35: Többes-küldéses forgalomirányítás
Többes-küldés ( vagy angolul multicasting) – egy csomag meghatározott csoporthoz történő egyidejű küldése.
Multicast routing
Csoport kezelés is szükséges hozzá: létrehozás, megszüntetés, csatlakozási lehetőség és leválasztási lehetőség. (Ez nem a forgalomirányító algoritmus része!)
Minden router kiszámít egy az alhálózatban az összes többi routert lefedő feszítőfát.
Többes-küldéses csomag esetén az első router levágja a feszítőfa azon ágait, amelyek nem csoporton belüli hoszthoz vezetnek. A csomagot csak a csonkolt feszítőfa mentén továbbítják.

## Slide 36: Hierarchikus forgalomirányítás
Motiváció
A hálózat méretének növekedésével a router-ek forgalomirányító táblázatai is arányosan nőnek.
  A memória, a CPU és a sávszélesség igény is megnövekszik a router-eknél.
Ötlet: telefonhálózatokhoz hasonlóan hierarchikus forgalomirányítás alkalmazása.
1A
1B
1C
3A
3B
4B
4A
4C
5A
5B
5C
5D
5E
2A
2B
2D
2C
tartományok

## Slide 37: Hierarchikus forgalomirányítás
Jellemzők
A router-eket tartományokra osztjuk. A saját tartományát az összes router ismeri, de a többi belső szerkezetéről nincs tudomása.
Nagy hálózatok esetén többszintű hierarchia lehet szükséges.
N darab router-ből álló alhálózathoz az optimális szintek száma , amely router-enként bejegyzést igényel. (Kamoun és Kleinrock, 1979)
1A
1B
1C
3A
3B
4B
4A
4C
5A
5B
5C
5D
5E
2A
2B
2D
2C
tartományok

## Slide 38: Hálózati réteg az Interneten
A hálózati réteg szintjén az internet autonóm rendszerek összekapcsolt együttesének tekinthető.
  Nincs igazi szerkezete, de számos főbb gerinchálózata létezik.
  A gerinchálózatokhoz csatlakoznak a területi illetve regionális hálózatok.
  A regionális és területi hálózatokhoz csatlakoznak az egyetemeken, vállalatoknál és az internet szolgáltatóknál lévő LAN-ok.
Az internet protokollja, az IP.

## Slide 39: Hálózati réteg az Interneten
Az Interneten a kommunikáció az alábbi módon működik:
  A szállítási réteg viszi az adatfolyamokat és datagramokra tördeli azokat.
  Minden datagram átvitelre kerül az Interneten, esetleg menet közben kisebb egységekre darabolva.
  A célgép hálózati rétege összeállítja az eredeti datagramot, majd átadja a szállítási rétegének.
  A célgép szállítási rétege beilleszti a datagramot a vételi folyamat bemeneti adatfolyamába.

## Slide 40: Hálózati réteg – Címzés

## Slide 41: Az IPv4 fejrésze
protokoll
32 bit
verzió
IHL
teljes hossz
szolgálat típusa
azonosítás
MF
darabeltolás
DF
élettartam
fejrész ellenőrző összege
forrás címe
opciók
≈
≈
cél címe
Notes: MTU miatt darabolás

## Slide 42: Az IP fejrésze
verzió: IP melyik verzióját használja (jelenleg 4 és 6 közötti átmenet zajlik)
IHL: a fejléc hosszát határozza meg 32-bites szavakban mérve, legkisebb értéke 5.
szolgálat típusa: szolgálati osztályt jelöl (3-bites precedencia, 3 jelzőbit [D,T,R])
teljes hossz: fejléc és adatrész együttes hossza bájtokban
azonosítás: egy datagram minden darabja ugyanazt az azonosítás értéket hordozza.
DF: „ne darabold” flag a router-eknek
MF: „több darab” flag minden darabban be kell legyen állítva, kivéve az utolsót.
darabeltolás: a darab helyét mutatja a datagramon belül. (elemi darab méret 8 bájt)
Notes: TypeOfService
1-3. PRECEDENCE pl.: Network Control, Internetwork Control, …
4. Delay (Normal/Low)
5. Throughput (Normal/High)
6. Reliability (Normal/High)
7-8. ECN

## Slide 43: Az IP fejrésze
élettartam: másodpercenként kellene csökkenteni a mező értékét, minden ugrásnál csökkentik eggyel az értékét
protokoll: szállítási réteg protokolljának azonosítóját tartalmazza
ellenőrző összeg: a router-eken belüli rossz memóriaszavak által előállított hibák kezelésére használt ellenőrző összeg a fejrészre, amelyet minden ugrásnál újra kell számolni
forrás cím és cél cím: IP cím (később tárgyaljuk részletesen)
opciók: következő verzió bővíthetősége miatt hagyták benne. Eredetileg 5 opció volt. (router-ek általában figyelmen kívül hagyják)
Notes: Opciók paddinggel

## Slide 44: Címzés

## Slide 45: Lehetséges címzési struktúrák
Sík - Flat
  Pl. minden hosztot egy 48-bites MAC címmel azonosítunk
  A routernek minden hoszthoz kell bejegyzés a táblájába
    Túl nagy
    Túl nehéz karbantartani (hosztok jönnek, mennek )
    Túl lassú
Hierarchikus
  Címek szegmensekre bonthatók
  Egy szegmens egy adott szintű konkrét területet fed le
Notes: If time, show correlation between lookup speed and maximum line rate

## Slide 46: Példa: Telefonszámok
1-617-373-1234
West Village H
Room 256
Nagyon általános
Nagyon konkrét
West Village G
Room 1234
3278
Helyi frissítések

## Slide 47: IP cím
Minden hoszt és minden router az Interneten rendelkezik egy IP-címmel, amely a hálózat számát és a hoszt számát kódolja. (egyedi kombináció)
4 bájton ábrázolják az IP-címet.
Több évtizeden keresztül 5 osztályos címzést használtak: A,B, C, D és E.
32 bit
0
Hálózat
hoszt
1 0
Hálózat
hoszt
1 1 0
Hálózat
hoszt
1 1 1 0
többesküldéses cím
1 1 1 1
jövőbeni felhasználásra
A
B
C
D
E
Notes: 2^24 16,78 MILLIÓ (128 darab)
56 536 hoszt (16 384 darab)
256 hoszt (2 097 152 darab)

## Slide 48: IP cím
Az IP-t pontokkal elválasztott decimális rendszerben írják. Például: 192.168.0.1
Van pár speciális cím. Lásd az alábbiakban.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0..0
hoszt
Hálózat
1..1
0 1 1 1 1 1 1 1
(bármi)
Ez egy hoszt.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ez egy hoszt ezen hálózaton.
Adatszórás a helyi hálózaton.
Adatszórás egy távoli hálózaton.
Visszacsatolás.

## Slide 49: IP cím – alhálózatok
Az azonos hálózatban lévő hosztok ugyanazzal a hálózatszámmal rendelkeznek.
Egy hálózat belső felhasználás szempontjából több részre osztódhat, de a külvilág számára egyetlen hálózatként jelenik meg.
  Alhálózat (avagy angolul subnet)
Forrás: Tanenbaum

## Slide 50: IP cím – alhálózatok
Azonosítás
  alhálózati maszk (avagy angolul subnet mask) ismerete kell a routernek
    Két féle jelölés IP-cím jellegű vagy a fix pozíciók száma.
  A forgalomirányító táblázatba a router-eknél (hálózat,0) és (saját hálózat, hoszt) alakú bejegyzések.
  Ha nincs találat, akkor az alapértelmezett router felé továbbítják a csomagot.
Forrás: Tanenbaum
Notes: Az első típus megmondja, hogyan érhetők el a távoli hálózatok, a második pedig megmondja, hogyan érhetők el a helyi hosztok.

## Slide 51: IP cím – CIDR
IP címek gyorsan fogytak. 1996-ban kötötték be a 100.000-edik hálózatot.
  Az osztályok használata sok címet elpazarolt. (B osztályú címek népszerűsége)
Megoldás: osztályok nélküli környezetek közötti forgalomirányítás (CIDR).
  Például 2000 cím igénylése esetén 2048 méretű blokk kiadása.
Forgalomirányítás megbonyolódik:
  Minden bejegyzés egy 32-bites maszkkal egészül ki.
  Egy bejegyzés innentől egy hármassal jellemezhető: (ip-cím, alhálózati maszk, kimeneti vonal)
  Új csomag esetén a cél címből kimaszkolják az alhálózati címet, és találat esetén a leghosszabb illeszkedés felé továbbítják.
Túl sok bejegyzés keletkezik.
  Csoportos bejegyzések használata.

## Slide 52: CIDR címzés példa
Mi történik, ha a router egy 135.46.57.14 IP cím felé tartó csomagot kap?
/22-es cím esetén
10001011 00101110 00111001 00001110
AND 11111111 11111111 11111100 00000000
10001011 00101110 00111000 00000000
/23-es cím esetén
10001011 00101110 00111001 00001110
AND 11111111 11111111 11111110 00000000
10001011 00101110 00111000 00000000
Vagyis 135.46.56.0/22-as vagy 135.46.56.0/23-as bejegyzést kell találni, azaz jelen esetben a 0.interface felé történik a továbbítás.
Cím/maszk | Következő ugrás
135.46.56.0/22 | 0.interface
135.46.60.0/23 | interface
192.53.40.0/23 | 1.router
Alapértelmezett | 2.router
Kimaszkolás eredménye

## Slide 53: CIDR bejegyzés aggregálás példa
Lehet-e csoportosítani a következő bejegyzéseket, ha feltesszük, hogy a következő ugrás mindegyiknél az 1.router: 57.6.96.0/21, 57.6.104.0/21, 57.6.112.0/21, 57.6.120.0/21?
00111001 00000110 01100 000 00000000
00111001 00000110 01101 000 00000000
00111001 00000110 01110 000 00000000
00111001 00000110 01111 000 00000000
Azaz az (57.6.96.0/19, 1.router) bejegyzés megfelelően csoportba fogja a 4 bejegyzést.
Notes: itt

## Slide 54: Forgalomirányítási tábla példa
Notes: GATEWAY - Két különálló hálózat vagy hálózati szegmens közötti átjárást lehetővé tevő eszköz.

## Slide 55: NAT
Gyors javítás az IP címek elfogyásának problémájára. (hálózati címfordítás)
Alapelvek
Az internet forgalomhoz minden cégnek egy vagy legalábbis kevés IP-címet adnak. A vállalaton belül minden számítógéphez egyedi IP-címet használnak a belső forgalomirányításra.
A vállalaton kívüli csomagokban a címfordítást végzünk.
3 IP-címtartományt használunk:
  10.0.0.0/8, azaz 16 777 216 lehetséges hoszt;
  172.16.0.0/12, azaz 1 084 576 lehetséges hoszt;
  192.168.0.0/16, azaz 65 536 lehetséges hoszt;
NAT box végzi a címfordítást

## Slide 56: NAT
Hogyan fogadja a választ?
  A port mezők használata, ami mind a TCP, mind az UDP fejlécben van
  Kimenő csomagnál egy mutatót tárolunk le, amit beírunk a forrás port mezőbe. 65536 bejegyzésből álló fordítási táblázatot kell a NAT box-nak kezelni.
  A fordítási táblázatban benne van az eredeti IP és forrás port.
Ellenérvek: sérti az IP architekturális modelljét, összeköttetés alapú hálózatot képez, rétegmodell alapelveit sérti, kötöttség a TCP és UDP fejléchez, szöveg törzsében is lehet az IP, szűkös port tartomány
2
1
3
6
5
8
7
4
NAT
box
10.0.0.1
192.60.42.12

## Slide 57
Köszönöm a figyelmet!